## Slide 1
BCP（事業継続計画）シート
基本方針・重要業務
安全・安心
お客さま、従業員とその家族の身体・生命の安全確保を最優先する。
災害対策本部体制
対策本部長
事務局長
総務班
業務班
経理班
緊急連絡先・避難場所
避難場所
：高台小学校
川岸工場
緊急連絡先 | 電話番号
病院 | 
市役所 | 
電気 | 
ガス | 
水道 | 
支部 | 
保険会社 | 
災害対策本部の行動
局面 |  | 担当 |  |  |  |  |  | 台風・集中豪雨 | 地震 | パンデミック |  | 
 |  | 全社員 | 本部長 | 事務局長 | 総務班 | 業務班 | 経理班 |  |  |  |  | 
直前・直後 | 災害の発生 |  |  | ● | ● |  |  | 台風発生・気象庁発表（5日前） 集中豪雨予報（前日～数時間前） |  |  |  | 
 |  | ● |  |  |  |  |  |  | 突然の発生 |  |  | 
 |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  | ＜南海トラフ地震臨時情報の発表 ：警戒体制スタート＞ |  |  | 
 |  |  |  | ● | ● |  |  |  |  | 海外発生 | □ 情報収集 □ 備蓄品の確認・調達 | □ 情報収集 □ 備蓄品の確認・調達
 | 安全・安心の確保 |  |  | ● | ● |  |  | □ 台風進路情報の入手：警戒体制スタート □ 水防・風防の指示（3日前） |  | 国内で発生懸念 | □ 勤務体制の検討 □ 職場衛生の準備・周知 | □ 行政の要請受け入れ □ 職場衛生の準備・周知
 |  | ● |  |  |  |  |  | □ 水防・風防の実施（～1.5日前） □ 戸締・帰宅（半日前） □ 会社は無人、全員自宅待機（ゼロアワー） | □ 自身の安全確保（頭部保護、転倒・落下物注意） □ けが人の救出・救護 □ 避難 |  |  | 
 |  | ● |  |  |  |  |  | ＜集中豪雨等＞ □ 「警戒レベル3相当」お客さまの帰宅 □ 「警戒レベル4相当」避難開始 □ 「警戒レベル5相当」会社で安全確保 |  |  |  | 
 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  | ＜南海トラフ地震臨時情報＞ □ 対策本部の設置 | 国内で 感染症発生 ：警戒体制スタート |  | □ 出張・会議の中止 □ 勤務体制の変更 □ 職場衛生の周知
初動 | 災害対策本部 設置 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ＜会社・周辺で被害発生＞ □ メンバー参集 |  |  |  | 
 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ＜緊急事態宣言＞ □ メンバー参集（最少人数） |  | 
 | 初動の対応 |  |  | ● | ● |  |  | □ 安否確認 □ 被害情報の収集 □ 備蓄品の配布 □ 外部(支部、取引先等)への連絡 □ 対策本部会議の運営 |  |  |  | 
 |  |  |  | ● |  | ● |  | □ 自社被害の調査 □ 受託車の調査 □ メンバー参集の計画 |  |  |  | 
 |  |  | ● | ● |  |  | ● | □ 印鑑・通帳の保全 □ 資金の確保 |  |  |  | 
 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | □ 対策本部会議の開催 |  |  |  | 
 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  | □ 行政の要請・指示の受入 □ 原則、業務を継続実施 □ 感染予防・拡大防止策の徹底 |  | 
 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ＜感染者発生＞ □ 事業所の消毒 □ 業務の休止判断 |  | 
 | 後片付け | ● |  |  |  |  |  | □ 後片付け □ 施設・設備・機械・工具の撤去、修理、回収 |  |  |  | 
BCP・重要業務 | 受託車対応 | ● |  |  |  |  |  | ＜台風の到来が予報された場合＞ □ 到来日の1日以上の余裕を持って、お客さまに返却、または高台へ移動 | □ 津波の場合は車両移動厳禁 | □ 感染予防、人員シフト等の体制を整え、自動車整備を実施 |  | 
 |  | ● |  |  |  |  |  | ＜台風通過後＞ □ 車両数と被害の有無を確認 □ お客さまに被害の有無を報告 |  |  |  | 
 | 被災車両対応 |  | ● | ● |  | ● |  | □ 被災車両の場所・経路確認 □ 担当者、積載車等準備 |  |  |  | 
 |  | ● |  |  |  |  |  | □ 現場での作業安全、周囲への安全配慮、作業実施 □ 保管所持ち込み □ 車内の車検証等回収、自動車登録番号・車台番号を記録 |  |  |  | 
 | 緊急修理 |  | ● | ● |  | ● |  | □ 災害対応に当たる車両を優先して修理受付 □ 設備、工具等の被害状況を踏まえて、できることをする。 |  |  |  | 
 | 保険請求 | ● |  |  |  |  |  | □ 台風で建物損傷、浸水が発生したか確認 □ 洪水でリフト等の設備・什器が損傷していないか確認 □ 社有車・受託車が水没していないか確認 |  |  |  | 
 |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | □ 損害状況を撮影（自動車登録番号、建物は表札、被害箇所の詳細、浸水の痕跡） □ 所定の書式と損害写真を添えて保険請求 |  |  |  | 
重要業務 | 実施内容
受託車対応 | 台風到来前の返却、高台移動 津波の場合は車両移動厳禁
被災車両対応 | 車両移動・引き上げの依頼受け付け
緊急修理 | 災害対応車両を優先、パンク修理等できることから
保険請求 | 被害の確認、損害状況の撮影、保険請求
要員氏名 | 携帯番号・メール
地域貢献
地域の要望に応えて、機材を活用した災害復旧活動の支援に当たる。
被災しても
たとえ被災しても、自動車整備が可能な環境を整えてできることから始める。
拡大防止
いち早く被害状況を把握して、被害の拡大と二次災害の発生を防止する。
事務局員
避難場所 | （例）高台小学校 高台町1-1-1 TEL 11-1111
＊1 | 初動マニュアル（青本）「第4章［1］避難場所と災害リスク情報を調べる」参照
＊2 | 青本「第4章［5］南海トラフ地震臨時情報に備える」参照
＊3 | 青本「第4章［2］避難勧告・避難指示に従う」参照
＊4 | 青本「付録［4］備蓄品管理リスト」を参考に、会社で備蓄する。
*1
*2
*3
*4
バージョン1.00